## Slide 1
第24讲
快速开发的法宝 --- IP核
[野火]《FPGA Verilog开发实战指南》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
FPGA
视频教程
快速开发的法宝 --- IP核
主讲内容
IP核是什么
为什么要使用IP核
IP核的存在形式
IP核的缺点
Quartus II软件下IP核的调用
Altera IP核的分类
1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 3
FPGA
视频教程
IP核是什么
快速开发的法宝 --- IP核
IP（Intellectual Property）即知识产权。在半导体产业将IP核定义为“用于ASIC或FPGA中的预先设计好的电路功能模块”。简而言之，这里的IP即电路功能模块。
在数字电路中，将常用的且比较复杂的功能模块设计成参数可修改的模块，让其他用户可以直接调用这些模块，这就是IP核。

## Slide 4
FPGA
视频教程
为什么要使用IP核
快速开发的法宝 --- IP核
随着FPGA的规模越来越大，它的设计也是越来越复杂。随着设计规模增大，复杂度提高，使用 IP 核可以提高开发效率，减少设计和调试时间，加速开发进程，降低开发成本，是业界的发展趋势。

## Slide 5
FPGA
视频教程
IP核的存在形式
快速开发的法宝 --- IP核
分类依据：产品交付方式
HDL语言形式 --- 软核
硬件描述语言；可进行参数调整、复用性强；布局、布线灵活；设计周期短、设计投入少
网表形式 --- 固核
完成了综合的功能块；可预布线特定信号或分配特定的布线资源
版图形式 --- 硬核
硬核是完成提供设计的最终阶段产品—掩膜（Mask）；
缺乏灵活性、可移植性差；更易于实现IP核的保护。

## Slide 6
FPGA
视频教程
IP核的缺点
快速开发的法宝 --- IP核
IP核往往不能跨平台使用
IP核不透明，看不到内部核心代码
定制IP需额外收费

## Slide 7
FPGA
视频教程
Quartus II软件下IP核的调用
快速开发的法宝 --- IP核
Mega Wizard插件管理器
SOPC构造器
DSP构造器
Qsys设计系统例化

## Slide 8
谢谢
[野火]《FPGA Verilog开发实战指南》
公众号
淘宝店铺