## Slide 1
第10讲
避免Latch的产生
[野火]《FPGA Verilog开发实战指南》
公众号
淘宝店铺

## Slide 2
FPGA
视频教程
避免Latch的产生
主讲内容
Latch简介
几种产生Latch的情况
1.
2.

## Slide 3
FPGA
视频教程
Latch简介
避免Latch的产生
Latch其实就是锁存器，是一种在异步电路系统中，对输入信号电平敏感的单元，用来存储信息。
锁存器在数据未锁存时，输出端的信号随输入信号变化，就像信号通过一个缓冲器，一旦锁存信号有效，则数据被锁存，输入信号不起作用。因此，锁存器也被称为透明锁存器，指的是不锁存时输出对于输入是透明的。

## Slide 4
FPGA
视频教程
异步电路与同步电路
避免Latch的产生
异步电路：异步电路主要是组合逻辑电路，用于产生ＦＩＦＯ或ＲＡＭ的读写控制信号脉冲，但它同时也用在时序电路中，此时它没有统一的时钟，状态变化的时刻是不稳定的，通常输入信号只在电路处于稳定状态时才发生变化。
同步电路：同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路，其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时钟ＣＬＫ，而所 有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。

## Slide 5
FPGA
视频教程
Latch的危害
避免Latch的产生
对毛刺敏感
占用更多逻辑资源
不能异步复位
复杂的静态时序分析
额外的延时

## Slide 6
FPGA
视频教程
几种产生Latch的情况
避免Latch的产生
组合逻辑中if-else条件分支语句缺少else语句
组合逻辑中case条件分支语句条件未完全列举，且缺少default语句
组合逻辑中输出变量赋值给自己

## Slide 7
谢谢
[野火]《FPGA Verilog开发实战指南》
公众号
淘宝店铺